Ausschreibungstext

Artikelnummer

120301

Typ

SPD-400P

Kurzbeschreibung

Video Decoder, 4-Kanal, H.264, MPEG-4, HDMI, Audio, 12VDC

Hauptmerkmale

4-Kanal Netzwerk Videodekoder

H.264, MPEG-4 & MJPEG Video-Kompression

Kompatibel mit Hanwha Wisenet III

Nicht kompatibel mit Wisenet Q, P, X

Full HD Videoausgang (1080p)

Max. Bildrate: 25 B./Sek. pro Kanal

1-Kanal Audioausgang

Wählbarer HDMI/VGA, FBAS-Ausgang

Alarm Ein- und Ausgänge

Einzel- und Quadbildwiedergabe

Sequence-Modus für mehrere Videoquellen

Integrierter Web-Server: 10Base-T/100Base-TX

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| --- | --- |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bewegungsmelder | ja |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kanäle gesamt | 4 |
| Kompressionsverfahren | H.264, MPEG-4, M-JPEG |
| Alarmeingänge | 1, 1 |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgang | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 10W max. |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nr. | SPD-400 |

Zubehör