Ausschreibungstext

Artikelnummer

130047

Typ

EXHC000G

Kurzbeschreibung

Gehäuse für Wärmebildkameras mit 114mm Scheibe aus Germanium, RAL7032

Hauptmerkmale

Für Spezialanlagen: explosionssicher

Für korrosionsfördernde Umweltbedingungen

Hergestellt aus massiver Aluminiumgußlegierung

Passender Schwenk

eigekopf verfügbar

Schutzart IP67

Maximale Einbaulänge mit Heizung 280mm

Heizung 24VAC

Umfangreiches Zubehörprogramm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec EXHC-EXHD |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 280 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7032 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IECEx, ATEX |
| Hersteller-Nr. | EXHC000G |

Zubehör

| EXBJ00R | Gelenk für Gehäuse der EXH Serie, RAL7032 |
| --- | --- |
| EXBJ000 | Gelenk für Gehäuse der EXH Serie, RAL7032 |
| EXWBJ00R | Halterung, Gelenk, für Videotec EXH, RAL7032 |
| EXWBJ000 | Halterung, Gelenk, für Videotec EXH, RAL7032 |
| OCTEX3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEXA3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEX3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXA3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXB3/4C | Kabelschelle, Dichtbarriere, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXBA3/4C | Kabelschelle, Dichtbarriere, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |