Ausschreibungstext

Artikelnummer

200667

Typ

SNC-ER580

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, H.264, 1920x1080, 20x, HiPoE

Hauptmerkmale

1/2,8" Exmore CMOS-Sensor für beste Bildqualität

Tag/Nacht-Funktion für alle Lichtverhältnisse

360° Endlos-Drehbewegung mit 300°/Sek.

Ausgezeichnete 1080p HD-Bildqualität bei 25 B/Sek.

20x optischer Zoom / 12x Digital Zoom

3 Komprimierungsformate: H.264, MPEG-4 und JPEG

Wide-D-Technologie erweitert den Dynamikbereich

DEPA-Funktion für intelligente Kamera-Analyse

Hi-PoE für einfache Installation

SD-Steckplatz für die lokale Speicherung

Aufzeichnungs-Software im Lieferumfang enthalten

ONVIF-konform für hohe Produktkompatibilität

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela HD |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, MPEG-4, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 1,7 Lux, bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DynaView 86dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 4,7 - 94 mm |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Bildwinkel horizontal | 55,4 - 2,9 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,8 m |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, anthrazit |
| Farbe (Kuppel) | - |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Scheibenheizung | nein |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 300 °/Sek. |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 300 °/Sek. |
| Alarmeingänge | 2 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte |
| Analysefunktionen | DEPA (Distributed Enhanced Processing Architecture), Bewegungsmelder |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, HiPoE |
| Leistungsaufnahme | 25W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -5°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | FCC, UL |
| Hersteller-Nr. | F.01U.331.259 |

Zubehör

| UNI-ONL7C7 | Domegehäuse, Außen, klar, hängend, Ultra-High PoE, für Sony Domes |
| --- | --- |
| UNI-ONL7C2 | Außengehäuse, für Sony Domes, hängend, klar, 24VAC, IP66 |
| SNCA-PS24/4E | Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, IP66, nur für Kamera/Gehäuse-Kombinationen |
| UNI-ORL7C2 | Außengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC- RZ25P, 24VAC, IP66, klar, hoch belastbar |
| SNCA-HRX550EXT/W | Außengehäuse, wireless, für Dome SNC- RX550P, SNC-RZ25P, 24VAC, IP66, klar |
| UNI-INL7C2 | Innengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC-RZ25P, 24VAC, IP66, klar |
| UNI-OPL7C2 | Außengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC-RZ25P, druckdicht, 24VAC, IP66, klar |
| SNCA-PS24/4 | Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, nur für Kamera/Gehäuse- Kombinationen |
| YT-ICB124 | Halterung, für Deckeneinbau, für Sony SNC-RH, SNC-RS Serie |
| SNCA-POE1 | PoE Midspan, 1-Port, IEEE802.3af |
| UNI-ID7C3 | Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, klare Kuppel |
| UNI-ID7T3 | Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, getönte Kuppel |
| UNI-UMB1 | Wandmontage Halterung, Innen, für Sony Domes SNC-RH124, -RS46, -RS44 |
| SNCA-HPOE1 | HiPoE Midspan, 1-Port |
| PSP.C.SNC.5 | PrimeSupport Verlängerung, 2 Jahre, für E- und V-Serie, HD- & FHD-PTZ, V-Serie 4K |
| UNI-OFL7C2 | Domegehäuse, IP66, IK10, für Deckeneinbau, 24VAC, Heizung, Lüfter |