Ausschreibungstext

Artikelnummer

201766

Typ

SPE-101P

Kurzbeschreibung

Video Encoder, 1-Kanal, H.264, MPEG4, 704x576, Audio, 12VDC, PoE, ONVIF

Hauptmerkmale

Auflösung: bis zu 704x576 (4CIF)

Bildrate: 25 B./Sek. bei allen Auflösungen

H.264, MPEG4 und MJPEG Triple Codec

Simultane Video-Datenströme

De-interlacing Filter

Streaming Methode: Unicast / Multicast

Nutzer-Anzahl: 10 max. (im Unicast Modus)

HTTPS(SSL) Security Login-Unterstützung

IPv4/IPv6-Unterstützung

Versorgung: 12VDC, PoE (Power-over-Ethernet)

ONVIF Konformität

RS-422 Schnittstelle

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bildauflösung max. | 704x576 |
| --- | --- |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videoeingänge (Anzahl) | 1 |
| Kompressionsverfahren | H.264, MPEG-4, M-JPEG |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | SPE-101 |

Zubehör

| NET-I VIEWER | Videomanagement Software, für Samsung Produkte, 32 Kanäle Monitoring, Download |
| --- | --- |
| SNS-SF001 | Video Rekording Software, NET-i ware, 1-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |
| SNS-SF004 | Video Rekording Software, NET-i ware, 4-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |
| SNS-SF008 | Video Rekording Software, NET-i ware, 8-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |
| SNS-SF016 | Video Rekording Software, NET-i ware, 16-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |
| SNS-SF032 | Video Rekording Software, NET-i ware, 32-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |
| SNS-SF064 | Video Rekording Software, NET-i ware, 64-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |