Ausschreibungstext

Artikelnummer

206870

Typ

SND-5084P

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1280x1024, 60fps, 3-8,5mm, Aufbau, PoE

Hauptmerkmale

1/3" PS CMOS Sensor

Varifokalobjektiv 3 - 8.5mm (2.8x) motorisiert

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Auflösung: HD bis zu 1280 x 1024

H.264 und MJPEG Codec

Bildrate: bis zu 60B/Sek. bei 1280 x 1024

Wide Dynamic Range mit 130dB (bei 30fps @ 1MP)

Multi Crop Streaming Unterstützung

Audio Ein- und Ausgänge, bidirektional

Alarm Ein- und Ausgänge

Eingebauter microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

Spannungsversorgung: 12VDC, PoE (IEEE802.3af class3)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNetIII |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x1024 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux, bei F1,2, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRIII |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB, SSDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 3 - 8,5 mm |
| Bildwinkel horizontal | 93,3 - 33,2 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | SND-5084P |

Zubehör

| SBP-301HM2 | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| --- | --- |
| SHD-3000F | Deckeneinbaugehäuse für Samsung Domekameras, Innen, Kunststoff |
| SPB-IND5 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil |
| SHD-3000F1 | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |
| SBP-300HM8 | Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |