Ausschreibungstext

Artikelnummer

207269

Typ

SNV-6084RP

Kurzbeschreibung

1/2.8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3-8,5mm, 1920x1080, Infrarot, Audio, PoE, IP66

Hauptmerkmale

2 Megapixel Full HD Netzwerk IR Dome

Tag/Nacht-Funktion (ICR)

Motorgesteuertes Varifokal-Objektiv 3-8,5 mm (2,8x)

Auflösung max. 1920x1080 Pixel

Kompression: H.264, MJPEG

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux@F1.2

Infrarot-Beleuchtung (12 IR LEDs)

Wide Dynamic Range (100dB)

microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

Power over Ethernet, 12VDC/24VAC

Temperaturbereich: -40°C (PoE -20°C) bis +55°C

Schutzart IP 66, vandalismusgeschützt IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNetIII |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,2, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRIII |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 3 - 8,5 mm |
| Bildwinkel horizontal | 105,5 - 37,1 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | SNV-6084RP |

Zubehör

| SHD-3000F | Deckeneinbaugehäuse für Samsung Domekameras, Innen, Kunststoff |
| --- | --- |
| SPB-VAN3 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör |
| SBP-300HM6 | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| SBV-158G | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen |
| SHD-3000F1 | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |
| SBP-160TM | Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes. Aluminium, weiß |
| SBV-160WC | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras |