Ausschreibungstext

Artikelnummer

207906

Typ

SNC-EB600

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 720p/30fps, H.264, f=3,0-8,0mm, PoE

Hauptmerkmale

1/3" CMOS HD Tag/Nacht Netzwerk-Kamera

Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel

720p/30fps

Varifokal-Objektiv 3,0-8,0mm

Videokompression H.264, JPEG

Triple Streaming

Bewegungserkennung

XDNR Rauschunterdrückung

Integrierter Bildstabilisator

View-DR Technologie 130dB

ONVIF konform

PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela HD |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x1024 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux, bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | View-DR 130dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 3 - 8 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 92,5 - 35,7 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.331.318 |

Zubehör

| UNI-ORBC6 | Wetterschutzgehäuse, 280mm, Halterung, Heizung, Ventilator 30W Midspan, PoE, IP66, IK10 |
| --- | --- |
| SNCA-POE1 | PoE Midspan, 1-Port, IEEE802.3af |
| SNCA-WMFIX10PC | Wand-/Deckenhalterung, für Innenbereich, (10 Stück) |
| PSP.B.SNC.5 | PrimeSupport Verlängerung, 2 Jahre, für E- und V-Serie, HD- & FHD Fixed Cameras |