Ausschreibungstext

Artikelnummer

208111

Typ

SNB-5004P

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, WDR, H.264, Audio, 1280x1024, 12VDC/24VAC, PoE

Hauptmerkmale

1/3" PS  CMOS Sensor

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR-Filter

Auflösung: Full HD bis zu 1280 x 1024

H.264 und MJPEG Codec

Bildrate: bis zu 60B/Sek. bei 1280 x 1024

Wide Dynamic Range mit 130dB (bei 30fps @ 1MP)

Multi Crop Streaming Unterstützung

Simple Focus Funktion

P-Iris Unterstützung, C/CS-Mount

Audio Ein- und Ausgänge, bidirektional

Alarm Ein- und Ausgänge, RS-485 Steuerschnittstelle

Eingebauter microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNetIII |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x1024 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux, bei F1,2, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRIII |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB, SSDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS/C-Mount |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | SNB-5004P |

Zubehör

| SLA-2810D | F1,4/2,8-10mm AI-Objektiv, varifokal, 1/3", CS Mount |
| --- | --- |
| STB-4150V | Wandbefestigung für Kameras, innen |
| SHB-4200 | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm |
| SHB-4200H | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC |
| SHB-4300H1 | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66 |
| SHB-4300H2 | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 230VAC, IP66 |
| SLA-M3180DN | F1,2/3,1-8mm Objektiv, Megapixel, varifokal, 1/2,8", DC-Blende, CS-Mount |
| SLA-M3180PN | F1,2/3,1-8mm Objektiv, Megapixel, varifokal, 1/2,8", P-Iris, CS-Mount |
| SLA-M2890DN | F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount |
| SLA-M2890PN | F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", P-Iris, CS-Mount |
| SHB-4300HP | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, PoE, IP66 |