Ausschreibungstext

Artikelnummer

208863

Typ

SNC-VB635

Kurzbeschreibung

1/2" Netzwerk Kamera, True Day/Night, 1920x1080, 60fps

Hauptmerkmale

1/1,9" CMOS Tag/Nacht Netzwerk-Kamera

Full HD 1920x1080 Pixel

Videokompression: H.264, JPEG

Triple Streaming

Bewegungserkennung

XDNR Rauschunterdrückung

View-DR Technologie

12VDC/24VAC, PoE

ONVIF konform

SD/SDHC Kartensteckplatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela EX-Serie |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux, bei F1,2 (Farbe) |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | View-DR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | SD-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE (IEEE-802.3af) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| Schutzart | - |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.331.338 |

Zubehör

| UNI-ORBC6 | Wetterschutzgehäuse, 280mm, Halterung, Heizung, Ventilator 30W Midspan, PoE, IP66, IK10 |
| --- | --- |
| PSP.B.SNC.5 | PrimeSupport Verlängerung, 2 Jahre, für E- und V-Serie, HD- & FHD Fixed Cameras |