Ausschreibungstext

Artikelnummer

209988

Typ

SCB-5003P

Kurzbeschreibung

1/3" Kamera, Tag/Nacht, WDR, 1000TVL, DC-Iris, SSNRIV, BLC, Coaxitron, RS485, 12VDC/24VAC

Hauptmerkmale

1/3" 1,3MP CMOS Tag/Nacht Kamera

True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hohe Auflösung von 1000TVL/1280H

Lichtempfindlichkeit 0,03 Lux bei F1,2/50 IRE (Farbe)

Wide Dynamic Range mit 120dB

SSNR IV 2D+3D Noise Filter, Defog Funktion

Privatzonenmaskierung (24 programmierbare Zonen)

Videoanalyse: Motion, Fence, Tracking, Counting

Pelco-C (Coaxitron)-, RS-485-Kamerasteuerung

Stromversorgung 12VDC/24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | BEYOND series |
| --- | --- |
| Horizontale Auflösung | 1000 TVL |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux, bei F1,2, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRIV |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR, SSDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS/C-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron, RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | SCB-5003P |

Zubehör

| SLA-3580DN | F1,0/3,5-8mm AI-Objektiv, varifokal, 1/3", CS Mount |
| --- | --- |
| STB-4150V | Wandbefestigung für Kameras, innen |
| SLA-880 | F1,2/8-80mm Motorzoom Objektiv, 1/2" C |
| SLA-12240 | F1,6/12-240mm Motorzoom Objektiv, 1/2", C-Mount, mit Potentiometern |
| SHB-4200 | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm |
| SHB-4200H | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC |
| SHB-4300H | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66 |
| SHB-4300H1 | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66 |
| SHB-4300H2 | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 230VAC, IP66 |
| STB-400 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin SHB-4200, 4300, STH-200, STH-500 |
| SLA-2812DN | F1,3/2,8-12mm AI-Objektiv, varifokal, 1/3", CS Mount |
| SLA-550DV | F1.3/5-50mm DC-Objektiv, Varifokal, Autoiris, 1/3", CS-Mount |
| SLA-M2890DN | F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount |
| SHB-4300HP | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, PoE, IP66 |