Ausschreibungstext

Artikelnummer

209994

Typ

SCV-5083P

Kurzbeschreibung

1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, 1000TVL, 2,8-10,5mm, WDR, Coaxitron, IP66, IK10, 12/24V

Hauptmerkmale

1/3" 1,3MP CMOS Tag/Nacht Fix Dome Kamera

True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hohe Auflösung von 1000TVL/1280H

Lichtempfindlichkeit 0,03 Lux bei F1,2/50 IRE (Farbe)

2,8x optischer Zoom (2,8-10,5mm)

128x Wide Dynamic Range

SSNR IV 2D+3D Noise Filter, Defog Funktion

Videoanalyse: Motion, Fence, Tracking, Counting

Pelco-C (Coaxitron) Kamerasteuerung

Vandalismusschutz nach IK10, Schutzklasse IP66

Stromversorgung 12VDC/24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | BEYOND series |
| --- | --- |
| Horizontale Auflösung | 1000 TVL |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux, bei F1,2, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRIV |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB, SSDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 2,8 - 10,5 mm |
| Digital Zoom | 1 ~ 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 91,5 - 27,7 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | SCV-5083P |

Zubehör

| SBP-301HM2 | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| --- | --- |
| SPB-VAN4 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör |
| SHD-3000F3 | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |
| SBV-136B | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, weiß, Aluminium, Außen |