Ausschreibungstext

Artikelnummer

210060

Typ

SNO-7084RP

Kurzbeschreibung

1/2.8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3-8,5mm, 2048x1536, Infrarot, Audio, PoE, IP66

Hauptmerkmale

3 Megapixel Full HD Netzwerk IR Kamera

Tag/Nacht-Funktion mit schaltbarem IR Filter

Motorisiertes Varifokal Objektiv 3-8,5 mm (2,8x)

Auflösung max. 2048x1536 Pixel

Bildwiederholrate max. 60fps

Kompressionsverfahren: H.264, MJPEG

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux@F1.2 (50IRE)

Infrarot-Beleuchtung (20 IR LEDs)

Advanced WDR (120dB) bei 30fps

Power over Ethernet, 12VDC/24VAC

Schutzart IP 66, Vandalismusschutz nach IK10

microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNetIII |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,2, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRIII |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3 - 8,5 mm |
| Bildwinkel horizontal | 100,12 - 35,38 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | dunkelgrau, Pantone Cool Gray 10C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | SNO-7084RP |

Zubehör

| SBP-SNO/PM | Masthalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, schwarz |
| --- | --- |