Ausschreibungstext

Artikelnummer

210170

Typ

SNP-5430HP

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 43x, 1280x720, 24VAC, Audio, PoE+, IP66

Hauptmerkmale

1/4" 1.3Megapixel HD PTZ Netzwerkdome

Auflösung: bis zu 1280 x 1024

Wide Dynamic Range (130dB bei 30fps)

43x optischer Zoom, 16x digitaler Zoom

Tag/Nacht mit ICR (Infrarot-Filter Entfernung)

SSDR Super Dynamic Range

SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz

Bi-direktionelle Audiounterstützung

Schutzart IP66, IK10

Stromversorgung: 24VAC, PoE+ (IEEE802.3at class3)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNetIII |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x1024 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux, bei F1,4, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRIII |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 3,5 - 150,5 mm |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 53,92 - 1,396 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 120 °/Sek. |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 700 °/Sek. |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | SNP-5430HP |

Zubehör

| SBP-300CM | Deckenrohr mit Flansch, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Außen, Aluminium, elfenbein |
| --- | --- |
| SBP-300LM | Halterung, Schwanenhals, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein |
| SBP-300WM1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein |
| SBP-300WM | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein |
| SBP-301HM3 | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| SPB-PTZ7 | Kuppel, getönt, für Samsung PTZ Domekameras, Zubehörteil |
| SBP-300HF | Medienkonverter, Glasfaser, in Dome Halterung integriert, SFP, für SNP-6320H/5430H, IP66 |