Ausschreibungstext

Artikelnummer

210691

Typ

GS108PE-300EUS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, L2, 8 Ports, unmanaged, PoE, 45W, lüfterlos

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage |
| VLAN | ja |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-T |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 45 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | GS108PE-300EUS |

Zubehör