Ausschreibungstext

Artikelnummer

210698

Typ

AXIS A1001

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, Wiegand, RS-485, OSDP, PoE

Hauptmerkmale

Skalierbare, netzwerkbasierte Lösung mit Zukunftssicherheit

Offene Plattform, einfache Anbindung an 3rd Party Software

Einfache Konfiguration mit AXIS Entry Manager Software

Kompatibel mit AXIS Camera Station und Camera Companion

Konfigurierbare Ein/Ausgänge, Türmonitoring, REX-Eingänge

Stromausgänge zur Versorgung von Host Geräten

Power over Ethernet Support (Powered Device)

Unterstützung zahlreicher Kartenleser

ONVIF Profile C Konformität

Unterstützt Hosted Access Service

Einfache Installation

Axis Camera Station 5 Core Lizenz im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis A-Serie |
| --- | --- |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Anzahl Leser | 2 |
| Schnittstelle Leser | Wiegand, RS-485, OSDP |
| Leser Ein-/ausgänge | 8 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Türöffner Ausgänge | 2 |
| Türmonitoring Eingänge | 2 |
| Ereignisse (max.) | 30000 |
| Zeitpläne (max.) | unbegrenzt |
| Ausweise (max.) | 400 mit AXIS Entry Manager, 50000 mit 3rd Party Software |
| Stromversorgung | 10-30VDC, PoE (IEEE 802.3af/802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile C |
| Hersteller-Nr. | 0540-001 |

Zubehör

| AXIS A4011-E | RFID Leseeinheit mit Tastatur, Mifare, 13.56 MHz, silber, RS485, OSDP, IP56 |
| --- | --- |
| AXIS A9188 NETWORK I/O RELAY M | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| AXIS A9161 NETWORK I/O RELAY M | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 6x Ein-/Ausgänge, 1x Form C Relais, 12/24V, PoE |