Ausschreibungstext

Artikelnummer

211181

Typ

AXIS Q1635 BAREBONE

Kurzbeschreibung

1/2" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, H.264, kein Objektiv, 1920x1200, WDR, PoE

Hauptmerkmale

1/2" True Day/Night Netzwerkkamera für Innenbereich

HD Auflösung 1080p (1920x1080), max. WUXGA (1920x1200)

Forensic Capture mit Wide Dynamic Range bis 120dB

Lightfinder Technologie für hohe Lichtempfindlichkeit

Axis Zipsteam-Technologie für Bandbreitenoptimierung

Bildverbesserung durch Electronic Image Stabilization

Tag/Nacht Funktion mit umschaltbarem IR-Sperrfilter

Kein Objektiv im Lieferumgfang, P-Iris Unterstützung

Bewegungs- und Manipulations- und Stoßerkennung

Einfache Installation dank PoE (IEEE 802.3af/at)

microSD/microHC/microXC Slot (Karte nicht enthalten)

Audiounterstützung, Alarmein- und ausgänge, RS-485

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Q16 |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, Axis Zipstream |
| Bildauflösung max. | 1920x1200 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,5 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Axis Lightfinder |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | kein Objektiv enthalten |
| Blendensteuerung | DC, P-Iris |
| Digital Zoom | ja |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit, hellgrau |
| Gehäusematerial | Metall |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE, 8-28VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 0661-031 |

Zubehör

| AXIS T91A04 CAM HLDR 0.75? NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| --- | --- |
| AXIS T91A05 CAM HLDR 1.5? NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| ACC MAINS ADAP PS-K TERM-CONN | Netzteil für Axis P13 Indoor, P12, Q16 Indoor, Q7401, P7214, M7014, Ersatzteil |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T92E CAMERA HOLDER PLATE | Platte zur Montage einer Q1614 in ein AXIS T92E05/T92E20 Gehäuse |
| AXIS T92E CAMERA CHANGE KIT A | Kit zur Montage einer Q1614 in ein AXIS T92E05/T92E20 Gehäuse (Baujahr vor 2004) |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS T93F05 PROTECTIVE HOUSING | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, weiß |
| AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING PO | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß |
| AXIS LENS TAMRON C 4-13MM DC-I | Objektiv, Varifokal, 4-13mm DC-Iris, CS-Mount. für AXIS Q1635, Ersatzteil |
| AXIS T91B21 STAND WHITE | Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie Ersatzteil |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS T91B21 STAND BLACK | Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil |
| LENS FUJINON C CS 8-80MM DC | Objektiv, 8-80mm, DC, C/CS, IR-korrigiert, für AXIS Q1635 |
| AXIS T8331 PIR MOTION DETECTOR | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x12m, 85°, Innen, weiß, 12VDC |
| AXIS T8331-E PIR MOTION DETECT | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x15m, 120°, außen, IP54, weiß, 12VDC |
| AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| AXIS T91A21 STAND BLACK | Wand- und Deckenhalterung, Metall, schwarz, für Axis Q-Serie |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS PERIMETER DEFENDER LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP MOTION GUARD 10P E-LICENS | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |