Ausschreibungstext

Artikelnummer

211188

Typ

AXIS Q8414-LVS METAL

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Tag/Nacht, 1280x960, 2,5-6 mm, P-Iris, Eckgehäuse, Edelstahl, IK10+

Hauptmerkmale

1/3" Tag/Nacht Netzwerkkamera im Eckgehäuse

Unsichtbare Infrarot LED Beleuchtung (940nm)

Motorisiertes Varifokal Objektiv: 2,5-6mm, P-Iris

Empfindlichkeit: 0,1Lux (F1,2)

Auflösung: 1280x960 @ 25fps

Lightfinder Technologie für Low-Light-Einsatz

Zwei-Wege-Audio,eingebautes Mikrofon

Vandalismusgeschützt nach IK10+ (50 Joule)

Wasser- und Staubdicht nach IP66/NEMA 4X

Für den Inneneinsatz, Temperaturbereich 0°C - 50°C

Strangulationsschutz-Design, einfache Reinigung

Edelstahlgehäuse, gebürstet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Q84 |
| --- | --- |
| Kameratyp | Eckgehäuse |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x960 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Axis Lightfinder |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Dynamic Contrast |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,5 - 6 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 105 - 49 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Eckmontage |
| Stromversorgung | PoE (IEEE 802.3af/802.3at) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10+ |
| Hersteller-Nr. | 0709-001 |

Zubehör

| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| --- | --- |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS Q8414-LVS SMOKED DOME 5P | Getönte Kuppel, für diskrete Überwachung, für AXIS Q8414-LVS, 5 Stück |
| AXIS Q8414-LVS IR WINDOW B 5P | Infrarot Scheibe, ohne Mikrofon Aussparung, für AXIS Q8414-LVS, 5 Stück |
| AXIS T8642 MOUNTING KIT A | Kit zur Montage von T8642 in Dome Kamera, BNC Adapter, Netzwerk Kabel, Montageadapter |
| AXIS Q8414-LVS CLEAR DOME 5P | Kuppel, klar, für AXIS Q8414-LVS, 5 Stück, Ersatzteil |
| AXIS Q8414-LVS IR WINDOW A 5P | Infrarotscheibe, mit Mikrofon Aussparung und Schutzmembran, für AXIS Q8414-LVS, 5 Stück |
| AXIS Q8414-LVS BACK CHASSIS ME | Eckgehäuse, Edelstahl, mit Kabel Dichtungen, für AXIS Q8414-LVS, Ersatzteil |
| AXIS Q8414-LVS M EXT. WARRANTY | Erweiterung der Gewährleistung für AXIS Q8414-LVS METAL um 2 Jahre, max. 5 Jahre insg. |
| AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS PERIMETER DEFENDER LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP MOTION GUARD 10P E-LICENS | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |