Ausschreibungstext

Artikelnummer

211369

Typ

SPO-100

Kurzbeschreibung

PoE Extender, PoE, RJ4r5, 100m Reichweite, 100 Mbps

Hauptmerkmale

100Mbit/s Bandbreite, full duplex

Erweiterung um 100m Datensegment

Daten und Stromversorgung über CAT5 Kabel

Bis 11,7W Leistung für Powered Device

Eingebauter Überspannungsschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Extender |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Gigabit | nein |
| Extension | 100 m |
| PoE Eingang | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nr. | SPO-100 |

Zubehör