Ausschreibungstext

Artikelnummer

211547

Typ

SRM-872 1TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, H.264, 64Mbps, 1 TB, 100-240VAC

Hauptmerkmale

8-Kanal Mobiler Netzwerkvideorekorder

Für Anwendung im Transportbereich optimiert

64 Mbps Datendurchsatz bei Aufzeichnung

ONVIF Unterstützung Aufzeichnung/Ereignisse

Unterstützte Kompressionsverfahren H.264, MJPEG

Für Kameras bis 3 Megapixel geeignet

Aufzeichnungsmedium: 2,5" HDD/SSD (Hotswap)

1 TB 2,5" Festplatte im Lieferumfang

Optionale GPS Daten Aufzeichnung möglich

Eingebaute Heizung für Betrieb bis -25°C

Einbindung von GoogleMaps möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| IP Kanäle | 8 |
| --- | --- |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 3 MP |
| Kompressionsverfahren | H.264, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | VGA, HDMI |
| Netzwerk | 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 1 TB |
| Festplattenkapazität (intern) | 1 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | - |
| Anzahl HDD Steckplätze | 1x SATA 2,5" |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 3x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz maximal | 64 Mbit/s |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | EN 50121 |
| Hersteller-Nr. | SRM-872 1TB |

Zubehör