Ausschreibungstext

Artikelnummer

211838

Typ

AXIS A8004-VE

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Türstation, 1280x720, 2,8mm, Edelstahl, PoE+, IP66, IK08

Hauptmerkmale

Zuverlässige audiovisuelle Identifikation

Eingangskontrolle und -Aufzeichnung

Kommunikation mit Besucher möglich

Hochqualitatives Video und Audio

HDTV 720p Kamera mit WDR Dynamic Capture

Mikrofon mit Umgebungsgeräuschunterdrückung

VoIP Kompatibilität dank SIP Support

Beleuchtete Ruftaste, Lautsprecher mit 85dB

Offene API, ONVIF-Profile-S Unterstützung

Zwei Relais-Ausgänge, 4 I/O-Anschlüsse

IK08 Aluminiumgehäuse, Frontpanel Edelstahl

Schutzklasse IP66, 8-20VAC, PoE+ (IEEE 802.3at)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis A-Serie |
| --- | --- |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Kamera | HD Netzwerkkamera |
| Numerische Tastatur | nein |
| Anzeigedisplay | nein |
| Chipgröße | 1/3" |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x960 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 97 ° |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, AAC-LC, G.726 |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit, schwarz |
| Gehäusematerial | Edelstahl, Aluminium |
| Lautsprecher | integriert, Line Out |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 4 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schaltausgänge | 2x Relais |
| Ruftasten | 1, beleuchtet |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE+ (IEEE-802.3at), 10-28VDC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller-Nr. | 0673-001 |

Zubehör

| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| --- | --- |
| AXIS A8004 JUNCTION BOX | Anschlusskasten, Einbau, für AXIS A8004-VE, Aluminium . |
| AXIS A9801 SECURITY RELAY | Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation |
| MOUNT KIT CODEBLUE/A8004 | Adapterplatte, für AXIS A8004-VE, zur Montage an Code Blue Notrufsäulen, Edelstahl |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS A8004-VE ACCESSIBILITY KI | Zubehör Kit für barrierefreien Zugang, für AXIS A8004-VE Türstation |