Ausschreibungstext

Artikelnummer

211839

Typ

AXIS C3003-E NETWORK HORN SPEA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Lautsprecher, 7W, 121dB, SIP, Mikrofon, Außen, IP66/67, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Hornlautsprecher für Außeninstallation

Hohe Sprachverständlichkeit und Duchrdringung

Eingebauter 7 W Class D Verstärker, 121 dB Schalldruck

Einfache Integration in VMS Lösungen

Zwei Wege Audiounterstützung

Eingebautes Mikrofon, abschaltbar

SIP (VoIP) Unterstützung

Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at)

Hoher Temperaturbereich -20°C bis 50 °C

Schutzklasse IP66/67

Axis Camera Station 5 Core Lizenz im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis C30 |
| --- | --- |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, G.726 |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | 7W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE (IEEE-802.3af) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 0767-001 |

Zubehör

| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| --- | --- |
| CABLE GLAND A M20 5PCS | M20 Kabelverschraubung, 5 Stück |
| CABLE GLAND M20X1.5 RJ45 5PCS | M20 Kabelverschraubung, für RJ45, Installation ohne Kabel Abschneiden, 5 Stück |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 60-110M | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 60mm bis 110mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400 | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 110mm bis 400mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T91C67 POLE BRACKET STAIN | Mastmontage für AXIS Q60-S Serie, Edelstahl |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |