Ausschreibungstext

Artikelnummer

212025

Typ

SRN-1673S 1TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle, H.264, 80Mbps, HDMI, VGA, 1TB, PoE+ Switch

Hauptmerkmale

Bis zu 16 IP-basierte Videokanäle

Plug & Play dank 16 Port 100BASE-T Switch mit PoE+

Auflösung bis zu 8 Megapixel

Gesamt Datendurchsatz 80Mbps

4x SATA Intern für max. 16TB Speicher, e-SATA Port

Integrierte 1TB-Festplatte

H.264 und MJPEG Videokompression

Lokaler Monitor über VGA/HDMI

16 Kanal Audio, Alarm Ein-/Ausgänge

2x 1000BASE-T Ethernet Netzwerk Uplink

Für Samsung Kameras, ONVIF Protokoll für Fremdhersteller

Unterstützt Samsung Viewer (iPOLiS mobile, SmartViewer)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| IP Kanäle | 16 |
| --- | --- |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompressionsverfahren | H.264, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | VGA, HDMI |
| Netzwerk | 16x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE+, 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 24 TB |
| Festplattenkapazität (intern) | 1 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB, eSATA |
| Anzahl HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz maximal | 80 Mbit/s |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | SRN-1673S 1TB |

Zubehör