Ausschreibungstext

Artikelnummer

214482

Typ

AXIS M3045-WV

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Fix, Farbe, 1920x1080, 2,8mm, WDR, HDMI, WLAN, 5VDC, IP42, IK08

Hauptmerkmale

1/3" Ultra Kompakter Netzwerk Fix Dome

HDTV 1080p Auflösung, 1920x1080@25fps

WLAN- oder Ethernet-Verbindung

M12 Objektiv, Festbrennweite 2,8mm/F2.0

MJPEG und H.264 Codec mit Axis? Zipstream

WDR für komplexe Beleuchtungsszenarien

Axis? Corridor Format für 90°/270° Drehung

MicroSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

HDMI Ausgang für externen Monitor

Für Innenanwendung, Schutzklasse IP42

Vandalismusgeschützt nach IK08

Stromversorgung: 4,8 bis 5,2 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis M30 |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, Axis Zipstream |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Lichtempfindlichkeit | 0,25 Lux, bei F2,0, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 106 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | HDMI |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 5 VDC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Schutzart | IP42 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller-Nr. | 0805-002 |

Zubehör

| AXIS T91A04 CAM HLDR 0.75? NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| --- | --- |
| AXIS T91A05 CAM HLDR 1.5? NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| AXIS T94B01S MNT BRACKET BLACK | Halterung zur Montage auf Standard Gewinde 1/4"-20 UNC, schwarz, für AXIS M3004-V/5-V |
| AXIS T91A27 POLE MOUNT 10PCS | Mastmontage Adapter für Kameras mit Standard Stativ Gewinde, 1/4"-20 UNC, 10 Stck. |
| AXIS T94B01S MNT BRACKET WHITE | Halterung zur Montage auf Standard Gewinde 1/4"-20 UNC, weiß, für AXIS M3004-V/5-V |
| AXIS T94B01M J-BOX/GANG BOX PL | Platte zur Montage auf Anschlussboxen, ink. Verbinder RJ45, für AXIS M3004-V/5-V |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T90B15 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 12W, IP66 |
| AXIS T90B25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 24W, IP66 |
| AXIS T90B35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 48W, IP66 |
| AXIS T91E61 WALL MOUNT | Wandmontagearm, innen, außen, IK10, verdeckte Kabelführung, 1,5" NPS, Aluminium, weiß |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS M3044-V/45-V/46-V BL CASI | Dome Abdeckung, schwarz, für AXIS M3044-V/45-V/46-V, ohne Kuppel, 5 Stück |
| AXIS M3044-V/45-V/46-V SM DOME | Kuppel, getönt, für AXIS M3044-V/45-V/46-V, Zubehörteil, 5 Stück |
| AXIS M304X-V VIEW PROT 5P | Objektiv Sichtschutz, für AXIS M3044-V/45-V/46-V, Kunststoff, schwarz |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT | Hängemontageset, Außen, AXIS M304X-V, AXIS Companion Dome V, 1.5" NPS |
| AXIS T94B02L RECESSED MOUNT | Einbaugehäuse, innen, für AXIS M304X-V, AXIS Companion Dome V, Aluminium |
| AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOX PL | Platte zur Montage auf Anschlussboxen, für AXIS M304X-V, Companion Dome V |
| AXIS T94B01P CONDUIT BACK BOX | Montagebox, kompatibel mit 1/2" oder M20 Schutzrohren, für M304X-V, Companion Dome V |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS T8005 POWER SUPPLY 5V 5W | Netzteil, 230VAC, 5VDC, 1A, USB Type B Stecker, Innen, Ersatzteil |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT 10PCS | Hängemontageset, Außen, AXIS M304X-V, AXIS Companion Dome V, 1.5" NPS, 10 Stück |
| AXIS M30 CASING A 5PCS | Kuppelabdeckung, für AXIS M304x und AXIS Companion Dome, 5 Stück, Ersatzteil |
| ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP MOTION GUARD 10P E-LICENS | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| AXIS T94B05L RECESSED MOUNT | Einbaugehäuse, Innen, für abgehängte Deckensysteme, Backbox aus Metall |