Ausschreibungstext

Artikelnummer

215352

Typ

SIP Speaker Horn

Kurzbeschreibung

Netzwerk Horn Lautsprecher, aktiv, max 7W, Mono, SIP, grau, IP67, 24VDC, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Hornlautsprecher für Außeninstallation

Hohe Sprachverständlichkeit und Duchrdringung

Integrierter 7W Leistungsverstärker, 124 dB Schalldruck

Umfassendes Softwarepaket erhältlich

Zwei Wege Audiounterstützung

Eingebautes Mikrofon, abschaltbar

Über SIP-Protokoll im Netzwerk adressierbar

Unterstützt ONVIF Protokoll

Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at)

Hoher Temperaturbereich -20°C bis 50 °C

Schutzklasse IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N SIP Audio Systems |
| --- | --- |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, G.722 |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | 7W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Stromversorgung | PoE (IEEE-802.3af) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP67 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 914422E |

Zubehör

| IP Audio Manager 5xDev 1xRTP | Audio Management Software, 5x Net Audio Device Lizenz, 1x 1x RTP Lizenz, kostenfrei |
| --- | --- |
| SIP Speaker Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N SIP Speaker Einheiten, Lizenzcode |
| PoE injector PSA16U-480(POE) | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, kein Power Kabel |
| PoE Injector PSA16U-480 POE EU | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, EU Kabel |
| SIP Speaker Horn PSU | Netzteil, für 2N SIP Horn Speaker, 24V |