Ausschreibungstext

Artikelnummer

216816

Typ

NXP-880F21

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, 2,1mm, D-WDR, PoE, 12V

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Platinenkamera 42x42x46 mm

Quad Streaming (H.264, MJPEG)

True Day&Night (TDN)

Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)

VerticalView Modus (nur für H.264)

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Browserunabhängig

Privatzonen, Passwortschutz

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Auflösungsstandard | HD 1080p, HD 720p |
| --- | --- |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F2,0, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,1 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 145 ° |
| Bildwinkel vertikal | 80 ° |
| Gehäuse | ohne Gehäuse |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 2,9W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 216816 |

Zubehör