Ausschreibungstext

Artikelnummer

216918

Typ

DDH-3532-112D00

Kurzbeschreibung

Hybrid Video Rekorder, 16x IP, 16x Analog, 320 Mbps, H.264, H.265, DVD, 2TB HDD

Hauptmerkmale

16 IP-Kanäle, 16 Analog-Kanäle (oder 32 x IP)

320 Mbit/s eingehende Bandbreite

Kompressionsverfahren: H.264, H.265, MJPEG

Auflösung IP-Kameras bis zu 12 Megapixel

Auflösung Analog bis zu 960H

Maximal 30fps pro Kanal

Maximal 2 SATA-Fesplatten (bis je 6 TB)

Kompaktes, robustes und elegantes Design

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Divar Hybrid 3000 Rekorder |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 (wahlweise), 32 (wahlweise) |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 4096x2160 |
| Kompressionsverfahren | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | VGA, HDMI |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 12 TB |
| Festplattenkapazität (intern) | 2 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| Anzahl HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| Datendurchsatz maximal | 320 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.329.368 |

Zubehör

| DVR-XS100-A | Speichererweiterung, für Bosch DVR, 1TB |
| --- | --- |
| DVR-XS200-A | Speichererweiterung, für Bosch DVR, 2000GB |
| DVR-XS300-A | Speichererweiterung, für Bosch DVR, 3TB |
| DVR-XS400-A | Speichererweiterung, für Bosch DVR, 4TB |