Ausschreibungstext

Artikelnummer

217735

Typ

IP Verso Basic black

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, ohne Kamera, SIP, IP54, schwarz

Hauptmerkmale

SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon

Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

Statusanzeige über Piktogramme

Busconnector und Steckplätze für Erweiterungsmodule

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54

Betriebstemperatur: ?40 bis +60 °C, Farbe: Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N EntryCom IP Verso |
| --- | --- |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | optional |
| Anzeigedisplay | optional |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, G.729 |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lautsprecher | integriert, 2,0W max. |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Schaltausgänge | 1x 12V/400mA, 1x Relais |
| Ruftasten | 1, beleuchtet, manuell beschriftbar |
| Montageart | Unterputz, Aufputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP54 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller-Nr. | 9155101B-D |

Zubehör

| IP Verso Display Touch Module | Touch Display Modul, für EntryCom IP Verso Basis Einheit |
| --- | --- |
| IP Verso Nameplate Module | 5 Ruftasten Modul, für EntryCom IP Verso Basis Einheit |
| IP Verso Infopanel Module | Infopanel Modul, beleuchtet, für EntryCom IP Verso Basis Einheit |
| IP Verso Bluetooth Module | Bluetooth Leser Modul, für EntryCom IP Verso Basis Einheit |
| IP Verso Induction Module | Induktionsschleife für Hörgeräte, für EntryCom IP Verso Basis Einheit |
| IP Verso I/O Module | Input/Output Modul, für EntryCom IP Verso Basis Einheit |
| Indoor Touch PoE Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, schwarz |
| Indoor Touch PoE White | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, weiß |
| Indoor Touch PoE WiFi Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, WIFI, schwarz |
| Indoor Touch PoE WiFi White | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, WIFI, weiß |
| IP Verso RFID 125kHz | RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für EntryCom IP Verso Basis Einheit |
| IP Verso RFID 13.56MHz | RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, für EntryCom IP Verso Basis Einheit |
| IP Verso RFID 13.56MHz NFC | RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für EntryCom IP Verso Basis |
| IP Verso Sec RFID 13.5MHz NFC | RFID Secure Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für EntryCom IP Verso Basis |
| IP Verso Flush Mount Box 1M | Unterputzkasten, für eine EntryCom IP Verso Moduleinheit |
| IP Verso Flush Mount Box 2M | Unterputzkasten, für zwei EntryCom IP Verso Moduleinheiten |
| IP Verso Flush Mount Box 3M | Unterputzkasten, für drei EntryCom IP Verso Moduleinheiten |
| IP Verso Backplate 1M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein IP Verso Modul |
| IP Verso Backplate 2M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei IP Verso Module |
| IP Verso Backplate 3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei IP Verso Module |
| IP Verso Backplate 2x2M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 IP Verso Modul |
| IP Verso Backplate 3x2M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 IP Verso Module |
| IP Verso Backplate 2x3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 IP Verso Module |
| IP Audio Manager 5xDev 1xRTP | Audio Management Software, 5x Net Audio Device Lizenz, 1x 1x RTP Lizenz, kostenfrei |
| EntryCom IP Enh. Audio License | Lizenz für Enhanced Audio, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Enh. Video License | Lizenz für Enhanced Video, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Enh. Integration | Lizenz für Enhanced Integration für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Enh. Security Lic. | Lizenz für Enhanced Security, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP NFC License | Lizenz für NFC Support, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP G.729 License | Lizenz für NFC Support, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| Access Commander +5 Devices | 2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices |
| Access Commander +25 Users | 2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer |
| PoE injector PSA16U-480(POE) | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, kein Power Kabel |
| IP Verso Wiegand module | Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| IP Verso Tamper Switch | Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| IP Verso Blind panel | Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| IP Verso Extension cable 1M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von IP Verso Modulen, 1m |
| IP Verso Blind button | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso |
| 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N EntryCom IP Einheiten |
| PoE Injector PSA16U-480 POE EU | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, EU Kabel |
| External IP Relay 1 OUT 1 IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Eingang, 1x Ausgang |
| External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang |
| IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| EntryCom IP Induction Loop | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät |
| EntryCom IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| EntryCom IP Wiegand Isolat | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| IP Verso Backplate 3x3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 IP Verso Module |
| GXV 3275 Multimedia IP Phone | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Kamera, Android OS, Wifi, PoE |
| GXV 3240 Multimedia IP Phone | Multimedia IP Telefon, 4,3" Farbdisplay, Kamera, Android OS, Wifi, PoE |
| Access Commander 1 Device | 2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download |
| IP Verso Keypad Module black | Numerisches Tasten Modul, für EntryCom IP Verso Basis Einheit, schwarz |
| IP Verso Cover Box 1M black | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine EntryCom IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| IP Verso Cover Box 2M black | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei EntryCom IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| IP Verso Cover Box 3M black | Frontblende, für Aufputz Montage, für drei EntryCom IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| IP Verso Flush Frame 1M black | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine EntryCom IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| IP Verso Flush Frame 2M black | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei EntryCom IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| IP Verso Flush Frame 3M black | Frontblende, für Unterputz Montage, für drei EntryCom IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| IP Verso Fingerprint Reader | Fingerabdruck Leser Modul, für EntryCom IP Verso Basis Einheit |
| IP Verso Extension cable 3M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von IP Verso Modulen, 3m |
| IP Verso Extension cable 5M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von IP Verso Modulen, 5m |