Ausschreibungstext

Artikelnummer

217756

Typ

SNC-VB770/K3

Kurzbeschreibung

35mm Netzwerk Kamera, 4K, CMOS Vollformatsensor, inkl. Objektiv SEL70200G, 0,004 Lux

Hauptmerkmale

35mm Vollformat CMOS-Sensor

Zoomobjektiv f=70-200mm, F4

4K UHD-Video bei 30 Bilder/s

Max. Auflösung 4240x2832 Pixel

Extrem hohe Lichtempfindlichkeit

Integrierte Videoanalyse

XDNR Rauschunterdrückung

View-DR Technologie

12VDC, PoE

ONVIF konform

SD Kartensteckplatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela V-Serie |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 35 mm |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG |
| Bildauflösung max. | 4240x2832 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Lichtempfindlichkeit | 0,004 Lux, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 32 |
| Gegenlichtkompensation | mit View-DR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 90dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 70 - 200 mm |
| Digital Zoom | keine Angabe |
| Bildwinkel horizontal | 28 - 10 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | HDMI |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | W-LAN, 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -5°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nr. | F.01U.341.296 |

Zubehör