Ausschreibungstext

Artikelnummer

218094

Typ

NDP-4502-Z12

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 12x, 1920x1080, hängend, PoE+, IK10, IP65

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 60 fps

12x Zoomobjektiv und 16x Digitalzoom

Für den Außeneinsatz, hängend

Integrierte Essential Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

microSD-Kartenslot (max. 2TB, microSDXC)

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C

Schutzart IP65, Vandalismusgeschützt IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Autodome IP 4000i |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.265, H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux, bei F1,6, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 94dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 5,3 - 64 mm |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 58,5 - 4,9 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/Sek. |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 160 °/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 24VAC, HiPoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP65 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.319.485 |

Zubehör

| NPD-6001A | HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, für Bosch MIC ohne Kombistrahler |
| --- | --- |
| NEZ-A4-SMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Autodome IP 4000 |
| NDA-4020-PIP | Adapter, für Bosch Autodome 4000i, hängende Montage |
| NDA-U-WMT | Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm |
| NDA-U-CMT | Adapterplatte, für Eckmontage, für Bosch Kameras |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |