Ausschreibungstext

Artikelnummer

218631

Typ

VB-H730F MkII

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, 3x AF Zoom, Tag/Nacht, 1920x1080, 12/24V, PoE

Hauptmerkmale

Full HD Zoom-Kamera für den Inneneinsatz

3x One-Shot-Auto-Fokus Zoomobjektiv 2,8-8,4mm

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Lichtempfindlichkeit 0,3Lux bei F1,2/50IRE

Auto Smart Shade Control (Auto-SSC)

Intelligente Funktionen: Bewegung, Zurücklassen, Entfernt

Erkennung von Lautstärkeveränderungen

SD-Kartenslot zur lokalen Speicherung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| --- | --- |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux, bei F1,2, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | Auto-SSC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 2,8 - 8,4 mm |
| Digital Zoom | 4-fach |
| Bildwinkel horizontal | 112,6 - 36,7 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | hellgrau |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 2551C001 |

Zubehör

| PA-V18(E) | Netzgerät, 230VAC/24VAC, für Canon Kameras |
| --- | --- |