Ausschreibungstext

Artikelnummer

218636

Typ

VB-S800D MkII

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Fix, 2,7mm, Tag/Nacht, 1920x1080, Innen, PoE

Hauptmerkmale

Full HD Fixdome für den Inneneinsatz

Durchmesser 120mm, Höhe 54mm

2,7mm Weitwinkel-Objektiv mit 4x Digitalzoom

Electronic Day&Night

Lichtempfindlichkeit 0,45Lux bei F1,6/50IRE

Auto Smart Shade Control (Auto-SSC)

Intelligente Funktionen: Bewegung, Zurücklassen, Entfernt

Erkennung von Lautstärkeveränderungen

microSD-Kartenslot zur lokalen Speicherung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Canon VB-S800 |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | OLPF (Overlay Low Pass Filter) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,45 Lux, bei F1,6, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | Auto-SSC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,7 mm |
| Digital Zoom | 4-fach |
| Bildwinkel horizontal | 95 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | hellgrau |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 2552C001 |

Zubehör

| A-SWD5WB3 | Wandhalterung, universal, für Canon Dome Kameras |
| --- | --- |
| PC30-VB | Montagesatz für Hängemontage, für Canon VB-S30D/S31D/S80xD |
| PS30-VB | Montagekit für Anschlussdose, für Canon VB-S30D/S31D/S80xD Mini Domes |
| SR30-P-VB | Deckeneinbaukit, für Canon VB-S30D/S31D/S80xD Mini Domes |
| A-SWD5WB3 | Wandarm, Innen, 100mm |