Ausschreibungstext

Artikelnummer

218694

Typ

HCV-7030RP

Kurzbeschreibung

1/3" AHD Dome, Fix, Tag/Nacht, 6mm, Infrarot, 2560x1440, BLC, IP66, IK10

Hauptmerkmale

1/3" Analog HD über Koax (AHD) Fixdome

AHD über BNC, FBAS für Inbetriebnahme

True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

QHD Auflösung 2560x1440@25fps

F2,0/6 mm Festbrennweite

Lichtempfindlichkeit 0,27 Lux bei F2,0 (Farbe)

Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m

Integrierte IR LED Beleuchtung, Reichweite bis 30m

Steuerung über Koaxialkabel (ACP)

Einfache Installation (Plug & Play)

12VDC Stromversorgung

Schutzklasse IP66, IK10 Vandalismusschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet HD+ |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 2560x1440 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,27 Lux, bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 6 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 49,01 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | HCV-7030RP |

Zubehör

| SHD-3000F3 | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |
| --- | --- |
| SBP-122HM | Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, elfenbein |
| SBV-120WC | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras |