Ausschreibungstext

Artikelnummer

219273

Typ

XNO-6120R/TF

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, 1920x1280, 12x, IR, mit Sprinx Traffic Flow Edge

Hauptmerkmale

Vorinstallierte Sprinx Traffic Flow Detection

Verkehrsfluss Überwachung für Tunnels, Autobahnen

Alarm und Benachrichtigung für Operator

Kompatibel mit Sprinx Traffic Hub Verwaltungssoftware

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

5,2-62,4mm Autofokus Zoom Objektiv mit P-Iris

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 70m Reichweite

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC, 24VAC

Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet X |
| --- | --- |
| Kameratyp | Verkehrsüberwachung |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.265, H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux, bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRV |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 5,2 - 62,4 mm |
| Digital Zoom | 24x |
| Bildwinkel horizontal | 54,58 - 5,3 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | dunkelgrau, Pantone Cool Gray 10C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Scheibenheizung | keine Angabe |
| Videoausgänge | micro USB, Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot) |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE, 24VAC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | XNO-6120R/TF |

Zubehör

| SBP-302PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau |
| --- | --- |