Ausschreibungstext

Artikelnummer

221254

Typ

HX-55E

Kurzbeschreibung

55? (139cm) LCD Monitor, 24/7, 1920x1080, SDI, HDMI, DVI-D, DisplayPort, FBAS, schwarz

Hauptmerkmale

54,6"-Bildschirmdiagonale

LED Hintergrundbeleuchtung

Auflösung: 1920x1080

SDI, DisplayPort, 2 x HDMI-Eingang

Composite-, Y/C-, YUV- und DVI-Eingang

SDI, VGA-, DVI- und Composite Ausgang

Anti-Burn-in Technologie

Betrachtungswinkel H/V: 178°/178°

Robustes Metallgehäuse

NeoV Glasfilterscheibe

Ausgelegt für 24/7-Betrieb

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HX-Serie |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | Broadcast-/Medientechnik, Digital Signage, 24/7 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 54,6 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 138,6 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Helligkeit typisch | 700 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 1300:1 |
| Reaktionszeit typisch | 5 ms |
| Videoeingänge (Art) | Composite (FBAS), Component (YPbPr), VGA, DVI-D, 2x HDMI, DisplayPort, 3G-SDI |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), DVI, Display Port, 3G-SDI |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-232, Infrarot |
| Zertifizierungen | FCC |
| Hersteller-Nr. | H55E0011E0000 |

Zubehör

| LMK-01 | Wandhalterungskit für max. 100 kg Traglast, VESA Standard 32" - 65" |
| --- | --- |
| CB-01 | Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete Kontakte, 1,8m |
| LMA-01 | Monitorarm zur Wandbefestigung, max. 35kg, VESA, 27?-42? |
| CMP-01 | Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter |
| STD-04 | Zwei Standfüße für AG Neovo Monitor PN-46 |
| VWM-01 | Wandhalterung, für Monitore 42"-65", bis 80kg, für Video Walls geeignet |
| VWM-02 | Wandhalterung, ausziehbar, für Monitore 42"-65", bis 80kg, für Video Walls geeignet |
| FMC-02 | Display-Rollwagen, für Displays bis 30kg |
| LMK-03 | Wandhalterungskit, max. 100kg, VESA, 42?-98? |
| FMS-01 | Display-Bodenständer, für Displays bis 30kg |
| FMS-02 | Display-Bodenständer, für Displays bis 30kg, mehrteilig |
| LMK-04 | Wandhalterungskit, max. 125kg, VESA 75x75 bis VESA 800x600 mm |