Ausschreibungstext

Artikelnummer

98371

Typ

SPE-100P

Kurzbeschreibung

Video Encoder, 1-Kanal, H.264, MPEG4, 704x576, Audio, 12VDC, PoE, ONVIF

Hauptmerkmale

Auflösung: bis zu 704x576 (4CIF)

Bildrate: 25 Bilder/Sek. bei allen Auflösungen

H.264, MPEG4 und MJPEG Triple Codec

Simultane Video-Datenströme

De-interlacing Filter

Bi-direktionale Audio Unterstützung

SD-Kartensteckplatz für interne Aufzeichnung

RS-485/RS-422 Schnittstelle

Spannungsversorgung: 12VDC, PoE

ONVIF-kompatibel

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bildauflösung max. | 704x576 |
| --- | --- |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videoeingänge (Anzahl) | 1 |
| Kompressionsverfahren | H.264, MPEG-4, M-JPEG |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485, RS-422 |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 4W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | SPE-100 |

Zubehör

| NET-I VIEWER | Videomanagement Software, für Samsung Produkte, 32 Kanäle Monitoring, Download |
| --- | --- |
| SNS-SF001 | Video Rekording Software, NET-i ware, 1-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |
| SNS-SF004 | Video Rekording Software, NET-i ware, 4-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |
| SNS-SF008 | Video Rekording Software, NET-i ware, 8-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |
| SNS-SF016 | Video Rekording Software, NET-i ware, 16-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |
| SNS-SF032 | Video Rekording Software, NET-i ware, 32-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |
| SNS-SF064 | Video Rekording Software, NET-i ware, 64-Kanal, für Samsung Netzwerk Kameras |